# ZKP-4/2018								  Załącznik nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa 2 samochodów osobowych dla Krajowej Informacji Skarbowej”

Samochód osobowy – 2 szt.

Wypełniając zamieszczoną niżej tabelę, Wykonawca w kolumnie „Oferowane parametry”:

- w komórkach oznaczonych wpisem „*” wpisuje parametry oferowanego samochodu osobowego,

- w komórkach oznaczonych wpisem „**” zaznacza w sposób jednoznaczny (TAK lub NIE), czy oferowany przez niego samochód osobowy spełnia wymagany parametr.

| Oferowany samochód: ……………………………………………………... (marka, model, wersja wyposażenia) Jest fabrycznie nowy, nie był poddawany jakimkolwiek naprawom, został wyprodukowany w 2018 roku oraz spełnia polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 128 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin. |
| --- |
| 1. Podstawowe (wymagane) minimalne parametry techniczne: | Oferowane parametry |
| rok produkcji samochodu: 2018 | ** | TAK / NIE |
| liczba miejsc: 7 | ** | TAK / NIE |
| liczba drzwi: 5 | ** | TAK / NIE |
| długość samochodu: 4600 mm | * |  |
| szerokość bez lusterek: 1900 mm | * |  |
| rozstaw osi: 2750 mm | * |  |
| rodzaj paliwa: benzyna | ** | TAK / NIE |
| pojemność silnika: od 1360 do 2000 cm3 | * |  |
| moc silnika: 140 KM | * |  |
| skrzynia biegów: manualna - 6 biegów + wsteczny | ** | TAK / NIE |
| rodzaj napędu: na koła przedniej osi | ** | TAK / NIE |
| gwarancja na silnik i podzespoły: 24 miesiące | * |  |
| gwarancja na powłokę lakierniczą: 36 miesięcy | * |  |
| gwarancja na perforację nadwozia: 72 miesiące | * |  |
| lakier metalizowany | ** | TAK / NIE |
| kolor nadwozia: srebrny/szary/grafitowy | * |  |
| tapicerka w ciemnej tonacji | ** | TAK / NIE |

| 2. Wymagane minimalne wyposażenie standardowe (zawarte w cenie) |
| --- |
| ABS, ESP | ** | TAK / NIE |
| dwie poduszki gazowe (kierowcy i pasażera) | ** | TAK / NIE |
| dwie poduszki gazowe boczne I-go rzędu siedzeń | ** | TAK / NIE |
| kurtyny gazowe dla I-go i II-go rzędu siedzeń | ** | TAK / NIE |
| elektryczne sterowane szyby przednie i tylne | ** | TAK / NIE |
| lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie | ** | TAK / NIE |
| wspomaganie układu kierowniczego | ** | TAK / NIE |
| kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach | ** | TAK / NIE |
| kierownica pokryta skórą | ** | TAK / NIE |
| centralny zamek sterowany pilotem | ** | TAK / NIE |
| tempomat | ** | TAK / NIE |
| immobilizer fabryczny | ** | TAK / NIE |
| alarm fabryczny | ** | TAK / NIE |
| radio + głośniki | ** | TAK / NIE |
| klimatyzacja sterowana elektronicznie | ** | TAK / NIE |
| światła do jazdy dziennej (w technologii LED) | ** | TAK / NIE |
| felgi ze stopów lekkich (wpisać rozmiar) | * |  |
| samochód wyposażony w opony letnie umożliwiające eksploatację z wykorzystaniem zamontowanych felg, rok produkcji: 2018 r., muszą być fabrycznie nowe i homologowane, indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej, w momencie wydania założone na felgi pojazdu (wpisać: producent, rozmiar, parametry) | * |  |
| wycieraczka tylnej szyby | ** | TAK / NIE |
| koło zapasowe: pełnowymiarowe/dojazdowe | * |  |
| czujniki parkowania przednie i tylne | ** | TAK / NIE |
| komplet dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń | ** | TAK / NIE |
| mata lub dywanik z tworzywa sztucznego dla przestrzeni bagażowej | ** | TAK / NIE |
| 3. Dodatkowe minimalne wymagane wyposażenie |
| 4 szt. opon zimowych możliwych do eksploatacji z wykorzystaniem zamontowanych felg, rok produkcji: 2018 r., muszą być fabrycznie nowe i homologowane, indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej (wpisać: producent, rozmiar, parametry) | * |  |
| apteczka samochodowa z wkładem zgodnym z normą DIN 13164 | ** | TAK / NIE |
| trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ | ** | TAK / NIE |
| gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3 | ** | TAK / NIE |

…………….………............................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

………………………….., dnia …………..…. - 2018 r.

# Text boxes

pieczęć firmowa Wykonawcy